NOVUS….

Sleuvenfreesmachine

Dankzij de revolutionaire RIOT diamanttechniek freest u in één keer een voeg van 19mm breedte in kalkzandsteen of baksteen.

De voeg wordt in één bewerking compleet uitgefreesd! Nooit ging frezen comfortabeler, sneller en efficiënter!

Twee diamantzagen (type baksteen) in combinatie met de revolutionaire RIOT frees zorgen voor een enorme tijdsbesparing.

Technische gegevens:

- Afmetingen machine excl.zaag L x B x H	390 x 140 x 150 mm

- Massa	3,3 kg

- Zaagdiameter max. 	Ø 130 mm

- Freesbreedte	19 mm

- Zaagdiepte max.	21 mm

- Zaagkap voor zagen t/m	Ø 130 mm

- Motorvermogen 	1400 Watt

- Spanning	230 V

- Motorbeveiliging	Thermisch beveiligd

- Beschermkap 	uitgevoerd voor stofafzuiging

(stofafzuiging niet meegeleverd)