Wijzigingsdatum: 06-02-2003

Veiligheidsinformatieblad

1	Identificatie van  het product

Productnaam			Terpentine

Bruto formule			Mengsel white spirit / terpentine

Typering				Oplosmiddel, een complex mengsel

Toepassing				Verfverdunner

Productbeschrijving	Heldere kleurloze vloeistof

Leverancier				BV Chemicaliënhandel HBV

Postbus 93

3130 AB  Vlaardingen

tel: (31) 010- 4343911

fax: (31) 010- 4602436

Telefoon voor 			(31) 030-748888 (dag en nacht, Nationaal Vergiftigingen Info. Centrum, uitsluitend voor artsen,

noodgevallen			apothekers, dierenartsen en overheidsinstellingen), raadpleeg uw arts.

Moleculair gewicht 		~141

CAS nummer:			64742-82-1

EINECS nummer:		265-185-4

EU catalogusnummer: 	649-330-00-2

2	Samenstelling en informatie over de bestanddelen

Xyleen, isomerenmengsel	<3%	Xn, R10,R20/21, R38		 		CAS nr. 1330-20-7

1,2,4- Trimethyl Benzeen	<5%	Xn, R10,R20, R36/37/38 R51/53	CAS nr.  0000 95-63-6

Benzeen:					<0.1%	F T , R45, R11 R48/23/24/25		CAS nr. 71-43-2

NAFTA						>92%	N Xn R10, R38, R51/53, R65		CAS nr 64742-48-9

3 	Gevaren

Ontvlambaar

Giftig voor in water levende organismen; kan in het aquatisch milieu op langer termijn schadelijke effecten veroorzaken

Herhaalde blootstelling kan een droge of gebarsten huid veroorzaken

Schadelijk: kan longschade veroorzaken

Dampen kunnen slaperigheid en duizeligheid veroorzaken

Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid verorzaken

4	Eerste hulpmaatregelen

### ALGEMEEN

Controleer de vitale functies

Indien bewusteloos zorg voor vrije luchtwegen

Bij ademhalingstilstand: kunstmatige ademhaling of zuurstof

Indien hartstilstand: start reanimatie

Bewust slachtoffer met ademhalingsmoeilijkheden: halfzittend

Bij shock, bij voorkeur, liggend (rugligging) met benen omhoog

Bij braken; voorkom verstikking/ aspiratiepneunomie

Voorkom afkoeling door toedekking

Blijf het slachtoffer observeren

Verleen psychologische bijstand

Hou het slachtoffer rustig, vermijd spanningen

Afhankelijk van de toestand: arts/ ziekenhuis

Inname van alcohol verhoogt de toxiciteit

### INHALATIE

Breng het slachtoffer in de frisse lucht

### OGEN

Onmiddellijk 15 minuten spoelen met  veel water

Zo mogelijk contactlenzen verwijderen

Geen neutralisatiemiddel gebruiken

Slachtoffer naar de oogarts brengen

### HUID

Onmiddellijk 15 minuten spoelen met  veel water of douchen

Gebruik van zeep toegestaan

Geen (chemisch) neutralisatiemiddel gebruiken

### ORAAL

Mond spoelen met water

NIET laten braken

Bij inname grotere hoeveelheid: snel naar ziekenhuis vervoeren

5	Brandbestrijdingsmaatregelen

BLUSMIDDELEN

Algemeen

Bij voorkeu polyvent schuim; verneveld water, BC-poeder; koolzuur; VOLLE waterstraal NIET effectief als blusmiddel

#### BLUSINSTRUCTIE

Tanks/ vaten  koelen en/of in veiligheid brengen

#### BRANDGEVAAR

Direct	->	Gas/ damp met lucht ontvlambaar binnen de explosiegrenzen

Indirect	->	kan elektrostatisch opladen met kans op ontsteking

Kan ontsteken door vonken

Verspreiding van damp/ gas langs de grond : ontstekingsgevaar

EXPLOSIEGEVAAR

Direct	->	gas/ damp explosief met lucht binnen de explosiegrenzen

6	Maatregelen bij accidenteel vrijkomen van het product

### PERSOONLIJK E BESCHERMINGSMIDDELEN

Handschoenen; nauw aansluitende bril; hoofd/ halsbescherming; beschermende kleding.

Bij groot  lek of in gesloten ruimte: persluchttoestel

Bij groot  lek of in gesloten ruimte: gaspak

Bij verhitting/ verbranding: perslucht/ zuurstoftoestel

### MILIEUMAATREGELEN EN VOORZORGSMAATREGELEN

Gevarenzone afbakenen;  motoren afzetten en niet roken; geen open vuur en vonken. Vonkvrije en explosieveilige apparatuur en verlichting. Niet in riool lozen; verontreinigde kleding reinigen.

Bij brand/ hitte boven de wind blijven en evacuatie overwegen

Bij hitte; lager gelegen delen afdichten en omwonenden ramen en deuren laten dichtdoen.

Vrijkomend product opvangen in geschikte vaten of overpompen.

Lek dichten, toevoer afsluiten. Morsvloeistof indammen. Bij hitte; brandbaar gas/ damp verdunnen met watergordijn. Apparatuur aarden. Geen perslucht bij overpompen.

### OPRUIMINGSPROCEDURE

Morsvloeistof absorberen in absorptiemiddel: o.a. zand aarde vermiculiet; geabsorbeerd product opscheppen in afsluitbare vaten;  morsstof/ restant zorgvuldig verzamelen; tanks na afkoeling / beschadiging leegmaken; geen perslucht bij overpompen; na werkzaamheden kleding en materiaal zorgvuldig reinigen. Verzameld product  overdragen aan producenten/ bevoegde instanties.

7	Hantering en opslag

HANTERING

Blootstelling en of contact vermijden/ beperken; verontreiniging van het product voorkomen; voor gebruik aanwezigheid peroxiden verwijderen/ vernietigen.

OPSLAG

Op een koele en droge plaats bewaren;  ventilatie langs de vloer; brandveilig  lokaal, opvangkuip voorzien; reservoir van aarding voorzien; onder afdak/ in open lucht plaatsen; ondergronds; alleenstaand gebouw; in orde met wettelijke normen.

VERPAKKINGSMATERIALEN

Geschikte	->	staal, aluminium, ijzer, koolstofstaal, polyethyleen, polypropyleen, teflon, rvs en glas

Te mijden verpakkingsmateriaal: Polystyreen; EPDM; Butyl rubber; rubber.

Bijzondere eisen voor verpakkingsmaterialen:

Afsluitbaar; zuiver; correct geëtiketteerd; beantwoorden aan de wettelijke normen; plaats kwetsbare verpakking in een stevige houder

8	Persoonlijke bescherming

### TECHNISCHE BEHEERSMAATREGELEN/ VENTILATIE

Het gebruik van plaatselijke afzuig ventilatie is aanbevolen om het vrijkomen van emissies aan de bron te beheersen. Laboratorium             samples moeten in een zuurkast worden gebruikt. Zorg voor mechanische ventilatie van afgesloten ruimten.

### BLOOTSTELLINGS LIMIETEN

Gebaseerd op de samenstelling en met toepassing va Reciproke Calculation Procedure (RCP), geeft ExxonMobil een aanbeveling voor de blootstellingslimiet voor Totale Koolwaterstoffen:

Nafta (aardolie), zwaar ontzwaveld met waterstof:

TGG: 350 mg/m3 (61 ppm), ExxonMobil (2000)

Dit product is een complex stof en bevat de volgende stof(fen) waarvan de volgende OEL waarde(n) is erkend of aanbevolen:

Trimethyl benzeen:

TGG: 20 ppm (100 mg/m3), MAC (Wettelijke grenswaarde) (1998).

Xyleen:

TGG: 100 ppm (434 mg/m3)    STEL:  150 ppm  (651 mg/m3), (alle isomeren). ACGIH (2000).

TGG: 50 ppm  (210 mg/m3)  (HUID), (alle isomeren) , MAC (Wettelijke grenswaarde) (1998).

ALGEMEEN ADVIES

De keuze en het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen is afhankelijk van het gevaar van het product, de werkplek de wijze

waarop met het product wordt omgegaan. In het algemeen bevelen wij aan dat als minimale voorzorgsmaatregel gebruik wordt

gemaakt van een veiligheidsbril met zij- kleppen en werkkleding die bescherming biedt aan armen, benen en lichaam.

Bovendien, moet elke persoon welke het gebied betreedt waar met  dit  product wordt omgegaan, op zijn minst een

veiligheidsbril met zij- kleppen dragen.

##### SPECIAAL ADVIES

Gebaseerd en beperkt tot de ervaringen van met dit product, achten wij dat onderstaand speciaal advies voldoende

Bescherming geeft voor de professionele gebruiker.

#### ADEMHALINGS BESCHERMING

Indien de concentraties in de lucht boven de limiet waarden genoemd in deze sectie kunnen komen, is het  aanbevolen om te gebruiken

Een half-gelaats- filtermasker ter  bescherming van overmatige blootstelling bij inademing. Geschikt filter  materiaal hangt af van de hoeveelheid en soort chemicalie dat wordt gebruikt op de werkplek, maar filtermateriaal van het soort “Ä”” of vergelijkbaar kan overwogen worden.

#### HAND BESCHERMING

Bij het omgaan met dit  product, is het aanbevolen om te dragen chemisch bestendige handschoenen. De keuze van geschikte beschermende handschoenen hangt af van de werkomstandigheden en van de gebruikte chemicaliën, maar we hebben gunstige ervaringen met handschoenen gemaakt van Nitril.

Handschoenen moeten direct vervangen worden indien ze tekenen van slijtage vertonen.

OOG BESCHERMING

Zie algemeen advies.

HUID/LICHAAM BESCHERMING

Zie algemeen advies.

9	Fysische en chemische eigenschappen

Fysische toestand:						Vloeistof

Kleur:									kleurloos

Geur:									koolwaterstofgeur

Kookpunt:								140°C tot 200°C

Kookpuntdruk							1013 hPa

Dampdruk 20°C						~ 0.02N/m

Dampdruk 38°C						0.8 kPa

Dampdruk 55°C						1.5 kPa

Dampdichtheid:							101.3 kPa/lucht =1

Dichtheid:								0.78

Viscositeit:								0.87 mPa ASTD D445

Vlampunt:								~39°C (Abel IP 170)

Ontploffingsgevaar -bovengrens:		7 % (v/v)

Ontploffingsgevaar -ondergrens:		0.6 -8% (v/v)

Zelfontbrandingtemperatuur:			210-260 °C

Oplosbaarheid in water:					< 0.1% niet oplosbaar

Oplosbaarheid in andere

oplosmiddelen:							Goed oplosbaar in diverse organische middelen als ethanol, chloroform, koolstofdisulfide, tetrachloormethaan oliën en vetten.

10	Stabiliteit en reactiviteit

Stabiel onder normale omstandigheden

CHEMSICHE REACTIES

Bi verbranding: vorming van schadelijke  gassen/ dampen koolstofmonoxide- koolstofdioxide. Reageert exotherm  met sterke oxidantia en sommige zuren

TE VERMIJDEN OMSTANDIGHEDEN

Warmtebronnen, ontstekingsbronnen, brandbare stoffen, oxidatiemiddelen en sterke zuren.

11	Toxicologische informatie

Literatuur vermeld:

Schadelijk  bij inademen, irriterend voor de ogen, licht irriterend voor de huid, licht irriterend voor de ademhalingswegen en in

Hoge concentratie bedwelmend

## Toxiciteit

Acute toxiciteit:			Literatuur vermeldt: schadelijk bij inname, irriterend voor de ogen; irriterend voor de huid; licht irriterend voor de ademhalingswegen; in hoge concentratie bedwelmend.

Chronische toxiciteit	Niet opgenomen in carcinogeniteitsklasse  (IAR,EEG,TLV,MAK)

Niet opgenomen in  mutageniteitsklasse  (EEG,MAK)

Niet opgenomen in  teratogeniteitsklasse  (EEG,MAK)

# SYMPTOMEN

## Symptomen algemeen

Kans op aspiratie pneumonie: longoedeem; irritatie luchtwegen/ hoesten; misselijkheid; buikpijn; maag/darmklachten; irritatie/ roodheid van het oogweefsel

## Symptomen na langdurige/ herhaalde blootstelling/ contact

Zwaktegevoel; doe huid; droge huid; prikkeling/ irritatie van de huid; jeuk; huiduitslag/ ontsteking; gestoorde gevoelsgewaarwording; aantasting hersenen; wijziging van bloedbeeld of van –samenstelling; vergroting/ aantasting lever; aantasting nierweefsel

## Symptomen bij blootstelling aan hoge concentraties

Depressie centraal zenuwstelsel; duizeligheid; bedwelming; bewustzijnstoornissen; hoofdpijn; hartritmestoornissen; braken.

12	Ecotoxicologische eigenschappen en  informatie

Literatuur vermeld:

Schadelijk  bij inademen, irriterend voor de ogen, licht irriterend voor de huid, licht irriterend voor de ademhalingswegen en in hoge concentratie bedwelmend

## VERDELING OVER MILIEUCOMPARTIMENTEN

Milieu informatie i.v.m. water:	Kustverontreinigend. MOBILITEIT: dit product is uiterst vluchtig en zal  snel verdampen naar de lucht als het vrijkomt op het water. AFBREEKBAARHEID:  gebaseerd op gegevens  van een vergelijkbare stof of geschatte gegevens. Naar verwachting biodegradeert dit product gematigd snel en is inherent biodegradeerbaar volgens OECD richtlijnen. Naar verwachting wordt dit product verwijderd in een afvalwaterbehandelinginstallatie.  ECOTOXICITEI EN BIOACCUMULATIE: Verwachting vergiftig te zijn voor  waterorganismen, Afbreekbaarheid: 59.7 % - 28 dagen. Geen gegevens bekend over bioaccumulatie.

## ELIMINATIE GEGEVENS

Log Pow. 4.1-6.5

## ECOTOXICITEIT

LC50 Vissen		proefduur 96 H	resultaat 41.4  mg/l

LC50 Waterorganismen	proefduur 96 H	resultaat 2.6  mg/l

13	Instructies voor verwijdering

INSTRUCTIES VOOR HET VERWIJDEREN VAN HET AFVAL:

Afvalstofcode Vlaanderen: 015 034

Afvalsleutel Duitsland 55370

Gevaarlijk afval: (B.S> 06/05/94 Besl.vl.reg. betr. gevaarl. Afv.)

Gevaarlijk afval (91/689/EEG)

Herwinnen door destillatie; gecontroleerd verbranden; niet lozen in oppervlakte water;

In Nederland verboden te storten, te mengen met ander bedrijfsafval en te lozen bij een concentratie (mg/kg) > 20000

KCA code 3

14	Informatie met betrekking tot het vervoer

ADR		ARNO nummer 1300			gevarencode 30

Klasse 3					gevaarslabels tanks 3

Cijfer(s) 31c

Gevaarslabel colli 3

TRANSPORTNAAM: UN 1300 KUNSTTERPENTIJN (WHITE SPIRIT), 3, PG III (38 °C c.c.)ADR.

ADNR		Klasse 3

TRANSPORTNAAM: UN 1300 KUNSTTERPENTIJN (WHITE SPIRIT), 3, PG III (38 °C c.c.)ADR.

RID		Klasse 3

TRANSPORTNAAM: UN 1300 KUNSTTERPENTIJN (WHITE SPIRIT), 3, PG III (38 °C c.c.)ADR.

IMDG		IMDG-UNO 1300				verpakkingsgroep III

Klasse 3.3				Bladzijde 3375

EMS nummer 3-07				MFAG nummer  311

Marinepollutant P

TRANSPORTNAAM: UN 1300 KUNSTTERPENTIJN (WHITE SPIRIT), 3, PG III (38 °C c.c.)ADR.

ICAO/IATA	Klasse 3					bijkomende gevaren: -

TRANSPORTNAAM: UN 1300 KUNSTTERPENTIJN (WHITE SPIRIT), 3, PG III (38 °C c.c.)ADR.

15	Wettelijke verplichte informatie

Classificatie en etikettering volgens EEG richtlijnen

Classificatie/ symbool	SCHADELIJK/Xn

Classificatie/symbool	ONTVLAMBAAR

Classificatie/symbool	MILIEUGEVAARLIJK/N

Geldende EEG richtlijn:

Gevaarlijke Stoffen Richtlijn  67/548/eeg, conform laatste wijziging

Naam op het etiket:	Nafta (petroleum), zwaar ontzwaveld met water

Aard van het speciale gevaar

R10		Ontvlambaar

R51/53		giftig voor  in het water levende organismen; kan in het aquatisch milieu op langer termijn schadelijke effecten veroorzaken

R65		Schadelijk: kan longschade veroorzaken na verslikken

R66		Herhaalde blootstelling kan een droge of gebarsten huid veroorzaken

R67		Dampen kunnen slaperigheid en duizeligheid veroorzaken

Veiligheidsadvies:

S23		Gas/rook/damp/spuitnevel niet inademen

S24		Aanraking met huid vermijden

S33		Maatregelen treffen tegen ontladingen van statische elektriciteit

CH43A		In geval van brand zand, aarde, poeder of schuim gebruiken

S57		Neem passende maatregelen om verspreiding in het milieu te voorkomen

S62		Bij inslikken niet braken opwekken; direct een arts waarschuwen en het etiket laten zien

### Lokale voorschriften en EU lijst

Opgenomen in EEG Annex 1 stoffenlijst van richtlijn 67/548/EEG en volgende

Nota H en P volgens Annex 1 van toepassing. Tevens is nota 4 van toepassing (R65).

16	Overige informatie

Gebruik en Beperkingen:			Herhaaldelijke en langdurige blootstelling aan hoge dampconcentraties (snuiven)

kan leiden tot beschadiging van het centrale zenuwstelsel en uiteindelijk de dood

tot gevolg hebben.

Historie veiligheidblad:				Uitgave nr. 1

Eerste uitgave 15/11/1993

Herzieningen:						06-02-2003

Verspreiding veiligheidsblad:		Dit document bevat belangrijke informatie om de veilige opslag, hantering en

gebruik van dit product te verzekeren. De informatie hierop moet onder de

aandacht van de veiligheidsadviseur van uw organisatie worden gebracht.

Dit is een vertaling uit het Engels, vertaalfouten, met name inzake punten en komma's in getallen kunnen voorkomen. Vervolgens hebben deze gegevens slechts betrekking op het hierin vermelde product en zijn niet zonder meer geldig wanneer het samen met andere producten of in enig procédé wordt gebruikt.

Deze gegevens zijn naar ons beste weten verstrekt en moeten uitsluitend als algemene informatie over de veiligheidsaspecten  worden gezien zonder enige aansprakelijkheid of garantie met betrekking tot de eigenschappen en de kwaliteit  van het product. De gegevens zijn voor zover ons bekend juist en volledig op de aangegeven wijzigingsdatum, maar wij kunnen ook dit niet garanderen. Wij willen er dan ook met nadruk op wijzen dat het de verantwoordelijkheid is en blijft van de gebruiker om de geëigende maatregelen te nemen en zich er met name van te vergewissen of de gegevens volledig zijn en geschikt voor het bijzondere gebruik dat hij van het product maakt.