|  | AFSLUITBARE KRUK-ESPAGNOLETTEN |  |
| --- | --- | --- |
| Tekeningen tonen rechtse espagnoletten | Uitgevoerd in lichtmetaal naturelkleurig geanodiseerd en fraai vormgegeven. Ronde stalen stangen met roestvast stalen toppen zorgen voor een solide afsluiting. De driepuntsluitingen hebben extra een roestvast stalen sluitlip. De raam-espagnoletten worden geleverd met de draaikruk op 350mm uit de onderzijde, zodat een (senioren) gebruiksvriendelijke bedieningshoogte wordt bewerkstelligd. De deur- espagnoletten worden geleverd met de draaikruk op 1000mm uit de onderzijdet. De espagnolet-draaikrukken maken een slag van 180°, waardoor een stanguitslag van ca. 28mm per zijde wordt verkregen. De espagnoletten zijn leverbaar met een, al of niet, afsluitbare draaikruk. P+E krukespagnoletten worden toegepast op enkele of dubbele ramen en deuren. De afsluitbare espagnoletten voldoen aan de eisen klasse zwaar**, genoemd in de Nederlandse Normalisatie bladen NEN 5089 en hebben proefondervindelijk bewezen meer dan 5 minuten stand te houden bij een manuele test op een inbraakwerend gevelelement. Kwaliteit en duurzaamheid zijn getest en worden voortdurend gecontroleerd door SKG, derhalve mag dit product het keurmerk dragen. Een en ander is mede voorwaarde om deze veiligheidssluiting voor projecten in het kader van het Politie Keurmerk ’Veilig Wonen’ te mogen toepassen. De espagnoletten worden geleverd inclusief invalkommen en sluitplaat en zijn inkortbaar. Door de onder- en bovensluiting is de exacte maximale lengte voor een goede inbraakveilige sluiting een vereiste. Bij montage mag de afstand tussen het espagnolet en de invalkommen niet meer dan 2mm bedragen. |
| AFSLUITBARE RAAM-ESPAGNOLETTEN SI 1428 120 71* 1200mm lang SI 1428 150 71* 1500mm lang AFSLUITBARE DEUR-ESPAGNOLETTEN SI 1424 220 71* 2200mm lang SI 1424 250 71* 2500mm lang * Bij bestelling L of R invullen. | Inkorten is zeer eenvoudig, het is echter noodzakelijk dat de nieuwe bevestigingsgaten op max. 15mm vanaf het eind worden geboord. Indien niet anders wordt aangegeven, worden twee sluitplaten SL 5060 en twee sluitplaten SL 5061 meegeleverd |